## Slide 1
Organização e Arquitetura de Computadores I
ARA 7123
Prof. Roderval Marcelino, Dr. Eng.
Universidade Federal de Santa Catarina
Bacharelado em Tecnologias da Informação e Comunicação
Engenharia de Computação
Unidade 4.0 – Parte 4.4.
Memória Virtual

## Slide 2: Imagem de memória de um processo
Processo: programa em execução.
Imagem de memória: conjunto de endereços de memória atribuídos ao programa que em execução.
Imagem de memória de
um programa em execução.
Endereços reservados
para o incremento das seções de dados e da pilha.
Instruções
Dados
Pilha

## Slide 3: Ao executar um programa.
O Sistema Operacional (SO) reserva memória suficiente para carregar o programa.
O SO copia o programa desde o disco rígido para a Memória Principal.
O SO inicializa o contador de programa com o endereço do começo do programa na Memória Principal.
O programa começa a ser executado.

## Slide 4: Memória virtual
Os primeiros computadores (início dos anos 60) tinham memória principal muito reduzida.
  O PDP-1 funcionava com uma memória de 4096 palavras de 18 bits cada para rodar o sistema operacional e também os programas dos usuários.
Por falta de memória, as vezes se implementavam algoritmos mais lentos.
A solução tradicional para a falta de memória era o uso de memória secundária.

## Slide 5: Overlays
O programa era dividido em partes, chamadas overlays, que cabiam na memória disponível.
Cada overlay era carregado do disco para a memória, segundo a seqüência do programa, e executado.
O programador era responsável por gerenciar todo o processo de overlays sem qualquer ajuda do computador.

## Slide 6: Overlays
A definição de overlays evoluiu para o conceito de memória virtual.
  1961 - um grupo de pesquisadores ingleses apresentou um S.O. capaz de processar overlays automaticamente, implementando assim o conceito de memória virtual.
  1970 - essa ferramenta estava implementada em, praticamente, todas as arquiteturas computacionais.
  Atualmente - existem sistemas sofisticados de memória virtual.

## Slide 7: Memória virtual
Uma aplicação hipotética.
  O código da máquina criando esta aplicação tem tamanho de 10000 bytes.
  Também requer outros 5000 bytes para armazenamento de dados e buffers de I/O.
  Isto significa que, para rodar esta aplicação, deve haver 15000 bytes de RAM disponíveis.
  Se houver um byte a menos, a aplicação não será executada.
  Este requisito de 15000 bytes é conhecido como o espaço de endereço da aplicação.
    É o número de endereços únicos necessários para armazenar ambos, a aplicação e seus dados.

## Slide 8: Memória virtual
Nunca há memória RAM suficiente.
Apesar desta evidência parecer humorística, muitos desenvolvedores de sistemas operacionais levaram bastante tempo tentando reduzir o impacto desta deficiência real.
Eles implementaram a memória virtual — uma maneira de combinar RAM com armazenamento mais lento para dar a um sistema a impressão de ter mais memória RAM do que realmente há instalada

## Slide 9: Hierarquia de Memória
Movimento de dados na hierarquia de memória.
Registradores
Cache
Memória Principal
Memória Virtual
Palavras
Linhas
Páginas
(transferidas automaticamente em uma falha de página)
(transferidas automaticamente em uma falha de acesso à cache)
(transferidas explicitamente por meio de carga/armazenamento)

## Slide 10: Memória e caches
Os conceitos de memória virtual e caches são os mesmos porém com nomes diferentes.
Um bloco na memória virtual é chamado “página”.
Uma falha na memória virtual se chama “falha de página”.
Na memória virtual a CPU produz um “endereço virtual” que é traduzido pelo hardware e pelo software para uma endereço físico que é usado para acessar a Memória Principal.

## Slide 11: Memória virtual
Enquanto caches são utilizadas para aumentar o desempenho transparentemente, memória virtual é usada por conveniência.
Em alguns casos, desabilitar a memória virtual pode levar à obtenção de resultado melhor.
Memória Virtual provê a ilusão de uma memória principal que é muito maior que a memória física disponível.

## Slide 12: Memória virtual
Com Memória Virtual, o programador ou o Compilador geram códigos fazendo de conta que a MP é tão grande quanto o espaço de endereçamento disponível sugere.
Em Memória Virtual, transferência de dados entre as memórias de disco e principal é feita por meio de uma unidade de tamanho fixo conhecida por página.
Uma página está tipicamente no intervalo de 4-64KB.
Em um disco com setores de 512B, uma página corresponde de 8-128 setores.

## Slide 13: Memória virtual
Memória Virtual:
Fazer a CPU acreditar que dispõe de mais Memória Principal do que realmente dispõe.
  Onde está o resto dos dados que não cabem em memória?
  No disco rígido (SWAP).
CPU
Memória Principal
Disco

## Slide 14: Memória virtual
O mecanismo é transparente para a CPU.
  O programador se esquece das limitações de tamanho da Memória Principal.
Dois tipos de endereços.
  Endereços virtuais: os quais maneja a CPU (Programador)
  Endereços físicas: os quais maneja a Memória Principal.

## Slide 15: Memória virtual
Memória virtual é um mecanismo que permite que a memória principal pareça maior do que seu tamanho físico.
Permite executar programas maiores que a memória física disponível.
A memória principal atua como cache da memória secundária (disco rígido).

## Slide 16: Memória virtual
Segmento de programa na Memória Principal e no Disco.
Programa e dados em várias trilhas do disco.
Partes ativas de programa e dados na memória.
Espaço não usado.
Sistema
Pilha

## Slide 17: Memória virtual
Endereços Virtuais
Endereços Físicos
tradução de endereços
Endereços no Disco
A memória principal pode funcionar como um cache para o armazenamento secundário (Disco).
Vantagens:
  Ilusão de ter mais memória física.
  Realocação de programas.
  Segurança.

## Slide 18: Sistemas sem memória virtual
Nos sistemas sem memória virtual o programa é carregado completamente na memória para sua execução.
Programa
em execução
Disco
Memória Principal
Sistema Operacional
Instruções
Dados
Pilha
Arquivo Executável

## Slide 19: Sistemas sem memória virtual
São inicializados os registradores.
Programa
em execução
Disco
Memória Principal
Sistema Operacional
Instruções
Dados
Pilha
Arquivo Executável
PC
SP

## Slide 20: Múltiplos programas carregados na memória
Proceso1
Sistema
Operacional
Instruções
Dados
Pilha
Instruções
Dados
Pilha
Proceso1
Memória Principal

## Slide 21: Múltiplos programas carregados na memória
Proceso1
Sistema
Operacional
Instruções
Dados
Pilha
Instruções
Dados
Pilha
Proceso1
Memória Principal
PC
SP

## Slide 22: Múltiplos programas carregados na memória
Proceso1
Sistema
Operacional
Instruções
Dados
Pilha
Instruções
Dados
Pilha
Proceso1
Memória Principal
PC
SP

## Slide 23: Múltiplos programas carregados na memória
Proceso1
Sistema
Operacional
Instruções
Dados
Pilha
Instruções
Dados
Pilha
Proceso1
Memória Principal
PC
SP

## Slide 24: Arquivo executável hipotético
int v[1000]; // global
int i;
for (i=0; i < 1000; i++)
v[i] = 0;

## Slide 25: Arquivo executável hipotético
.data:
v: .space 4000
.text:li $t0, 0
li $t1, 0
li $t2, 1000
Loop: bgt $t0, $t2, fim
sw $0, v($t1)
addi $t0, $t0, 1
addi $t1, $t1, 4
b Loop
fim: …
int v[1000]; // global
int i;
for (i=0; i < 1000; i++)
v[i] = 0;
Montador
Arquivo Executável
Cabeçalho/Header
É atribuído a v o endereço 2000.
Se assume que o programa inicia em 0.

## Slide 26: Carga do programa na memória
O sistema operacional reserva um espaço (slot) livre na memória para toda a imagem do processo.
Executável
Memória
Cabeçalho/Header

## Slide 27: Carga do programa na memória
No arquivo executável considera-se o endereço 0000 como o de início.
  Endereços lógicos.
Na memória, o endereço de início é o 10000.
  Endereços físicos.
É necessário realizar uma tradução dos endereços lógicos para físicos.
O array na memória está:
  No endereço lógico 2000.
  No endereço físico 2000 + 10000.
Este processo é denominado realocação:
  Realocação por software.
  Realocação por hardware.

## Slide 28: Realocação por software
A tradução é realizada no momento da carga.
Executável
Memória
Cabeçalho/Header

## Slide 29: Realocação por hardware
A memória virtual oferece um mecanismo de realocação de programas.
Os endereços virtuais usados por um programa são mapeados para endereços físicos.
Os programas se compõem de uma ou mais páginas de tamanho fixo.
O sistema operacional carrega na memória principal somente um número suficiente de páginas por programa.

## Slide 30: Realocação por hardware
A tradução é realizada durante a execução.
Necessita um hardware especial. Assegura proteção.
Executável
Memória
Cabeçalho/Header

## Slide 31: Multiprogramação
Um computador pode ter vários programas na memória.
Deve ser atribuído um espaço de memória para cada programa em execução (processo).
Deve ser garantido que um programa não acesse a área de memória atribuída a outro programa.
É necessário suporte do hardware.
Sistema Operacional
Processo 2
Processo 1
Processo 3

## Slide 32: Sistemas sem memória virtual
Principais problemas:
  Se a imagem do programa (processo) na memória é maior que a memória disponível, ele não poderá ser executado.
    Em um computador de 32 bits:
      Qual é o tamanho máximo teórico do programa que se pode executar?
      E se somente se dispõe de uma memória de 512 MB?
  Se reduz o número de programas ativos em memória.

## Slide 33: Sistemas com memória virtual
Não é necessário ter carregado todo o programa na memória.
Somente são carregadas aquelas partes que o programa utiliza.
Principais vantagens:
  Pode-se executar programas cuja imagem é maior que a memória principal disponível.
  Pode-se ter mais programas ativos na memória.

## Slide 34: Sistemas com memória virtual
Instruções
Dados
Pilhas
Imagem da memória
Memória Principal
Pilha
Pilha
Dados
Instr.
Instr.
Instr.

## Slide 35: Fundamentos da memória virtual
A Memória Virtual (MV) utiliza dois níveis:
  Memória principal.
  Memória secundaria: disco.
Processador
Memória
Principal
Memória
Secundaria
(Intercâmbio)
MMU
Endereço
Virtual
Endereço Físico
(acerto)
Mapa de Memória virtual
(endereços gerados pelo processador)
Falha página
O SO transfere a página solicitada para a memória principal

## Slide 36: Memória virtual paginada
Os endereços que o processador gera são endereços virtuais.
A Memória Virtual e memória física são organizadas em blocos de mesmo tamanho:
  No caso da memória física os blocos recebem o nome de frames (quadro) de páginas.
  No caso da memória virtual são chamados páginas.
A memória física armazena somente uma parte das páginas, o restante está no disco rígido.
  Espaço de swap.

## Slide 37: Memória virtual paginada
A paginação é uma implementação de memória virtual que usa os conceitos de:
  Espaço de endereços físicos: espaço real disponível em memória.
  Espaço de endereços virtuais: endereços virtuais do programa, que podem ser maior do que o espaço de memória física.

## Slide 38: Memória virtual paginada
Os programas são escritos com base no pressuposto de que o tamanho de memória principal é suficiente para todo o espaço de endereços virtuais.
Os programas podem trazer, ou armazenar, qualquer palavra do, ou no, espaço virtual ou desviar para qualquer instrução situada dentro do espaço virtual, sem se preocupar com o tamanho da memória física.
A paginação dá ao programador a ilusão de uma memória principal grande, com endereços contíguos e lineares, do mesmo tamanho da memória virtual.
Como o programador pode escrever seu programa como se não existisse a paginação, esse mecanismo é chamado de transparente.

## Slide 39: Memória virtual paginada
Endereço Virtual
Página
Page Frame
Disco Rígido
Memória Física
Espaço de SWAP

## Slide 40: Memória virtual paginada
A região do disco que serve de suporte para a memória virtual é dividida em partes de tamanhos iguais denominadas páginas de intercambio ou páginas de ‘swap’.
A MMU é quem indica em que frame de página está a página requerida.
  Porque pode funcionar?
    Princípio da localidade.

## Slide 41: Área de swap
Área do disco reservada para todo o espaço de memória virtual de um processo.
Inclui um registro de onde é guardado em disco cada página virtual.

## Slide 42: Endereços físicos e endereços virtuais
Espaço de endereços virtuais:
  Endereços de memória com os quais trabalha cada processo.
Espaço de endereços físicos:
  Endereços da memória principal nos quais estão armazenados os dados.
Endereços Virtuais
Endereços Físicos
Programa
Tradução
HW
Memória Física

## Slide 43: Memória virtual paginada
A imagem de memória dos processos reside inicialmente no disco.
Instruções
Dados
Pilha
EV 0
EV N
Memória Secundária

## Slide 44: Funcionamento geral da MMU.
A CPU lança o endereço virtual na MMU (Memory Management Unit).
Se a MMU identificar que o dado está na Memória Principal, converte o endereço virtual no endereço física onde está o dado real na Memória Principal.
Se não houver o dado na Memória Principal, se traz previamente do disco rígido para a Memória Principal.
A memória principal atua como cache do disco rígido.
Operação sincronizada com o Sistema Operacional.

## Slide 45: Funcionamento geral da MMU.
Endereço Virtual
Endereço Físico
Endereços no Disco

## Slide 46: Tradução de endereços
Processador
MMU
Memória
EV
EF
A página está
Memory Management Unit ou Unidade de Administração de Memória

## Slide 47: Tradução de endereços
Processador
MMU
Memória
EV
A página não está
Exceção

## Slide 48: Tabela de página e tradução de endereço
A função da tabela de página no processo de tradução de endereço virtual para físico.
Memória Principal
Registrador de Tabela de Página
Tabela de Página
Número da Página Virtual
Bits válidos
Outros Flags

## Slide 49: Memória Virtual como facilitadora de compartilhamento e proteção de memória.
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
Memória Principal
Para memória de disco
Tabela de página para o processo 1
Tabela de página para o processo 2
Acesso permitido para leitura e escrita.
Acesso permitido apenas para leitura.
Flags
Ponteiro
Bits de Permissão

## Slide 50: Falha de página
Uma falha de página é a seqüência de eventos que ocorre quando um programa tenta acessar os dados (ou código) que está em seu espaço de endereço, mas não está localizada na RAM do sistema no momento.
O sistema operacional deve resolver as falhas de página tornando a memória dos dados acessados residente de alguma maneira, permitindo ao programa continuar a operação como se a falha de página nunca tivesse ocorrido.

## Slide 51: Falha de página
Ocorre quando o bit válido é falso.
O sistema operacional:
  Assume o controle.
  Interrompe o processo e guarda seu estado.
  Busca a página na área de swap do disco rígido e a carrega na memória principal.
  Se a memória estiver cheia é necessário substituir uma página.
  Tipicamente, a estratégia de substituição é LRU(Least Recently Used) (ou uma aproximação).

## Slide 52: Tradução de endereços
Processador
MMU
Memória
EV
A página não está
Exceção (falha de página)
Sistema Operacional

## Slide 53: Tradução de endereços
Processador
MMU
Memória
Sistema Operacional
Memória Secundária
EV

## Slide 54: Tradução de endereços
Processador
MMU
Memória
EV
EF
A página está

## Slide 55: Tradução de endereços
Processador
MMU
Memória
EV
EF
A palavra é enviada ao processador

## Slide 56: Tabela de páginas
Cada programa tem sua própria tabela de páginas.
Vários programas podem ter o mesmo espaço de endereços virtuais.
O sistema operacional se encarrega de:
  Atribuir a memória física.
  Atualizar as tabelas de páginas para que os espaços de endereços virtuais dos distintos programas não venham a colidir.

## Slide 57: Tabela de páginas
Tabela de páginas
do programa em execução
Disco
Espaço de endereços virtuais
de um programa em execução
Memória Principal
Página 0
Página 1
Página 2
Página 3
Página 4
Página 5
Frame
S
N
ETP
Presente

## Slide 58: Estrutura da tabela de páginas
Modificada
Nº do frame/
bloco do disco
Proteção
Presente/Ausente

## Slide 59: Estrutura da tabela de páginas
É criada pelo sistema operacional na memória quando o programa vai ser executado.
Consulta a MMU na tradução.
Modificada pelo SO nas falhas de página.

## Slide 60: Exemplo de imagem de memória
Processo de 8 KB
Tamanho das seções:
  Instruções: 1.5 KB
  Dados: 1 KB
  Pilha: 0.2 KB
Instruções
Dados
Pilha
Executável
Disco

## Slide 61: Exemplo
Execução em um sistema sem memória virtual:
Processo de 8 KB
Tamanho das seções:
  Instruções: 1.5 KB
  Dados: 1 KB
  Pilha 0.2 KB
O sistema operacional tem que carregar toda a imagem na memória, na Memória Principal.
Instruções
Dados
Pilha

## Slide 62: Exemplo
Execução em um sistema com memória virtual.
Processo de 8 KB
Tamanho das seções:
  Instruções: 1.5 KB
  Dados: 1 KB
  Pilha 0.2 KB
Exemplo: Páginas de 1 KB
Instruções
Dados
Pilha

## Slide 63: Exemplo
Execução em um sistema com memória virtual.
Páginas de 1 KB
Processo de 8 KB
Número de páginas que ocupa: 8
Tamanho das seções:
  Instruções: 1.5 KB →2 páginas
  Dados: 1 KB → 1 página
  Pilha 0.2 KB → 1 página
Instruções
Instruções
Dados
Pilha
Página 0
Página 1
Página2
Página 3
Página 4
Página 5
Página 6
Página 7

## Slide 64: Exemplo
EV de inicio: 0
EV final: 8191
Páginas: 3, 4, 5 e 6 não atribuídas inicialmente ao programa
Instruções
Instruções
Dados
Pilha
Página 0
Página 1
Página2
Página 3
Página 4
Página 5
Página 6
Página 7

## Slide 65: Imagem inicialmente no disco
Memória
Instruções
Instruções
Dados
Pilha
Página 0
Página 1
Página2
Página 3
Página 4
Página 5
Página 6
Página 7
Imagem da Memória
Virtual
SWAP
Páginas do processo
0
1
2
7

## Slide 66: O SO cria a tabela de páginas
Todas as páginas
Inicialmente na swap
P M Frame/swap
Memória
SWAP
Páginas do processo

## Slide 67: Acesso ao EV 0
Processador
MMU
EV 0
P M Frame/swap
Memória
SWAP
Páginas do processo

## Slide 68: Acesso ao EV 0
Processador
MMU
EV = 0
P M Frame/swap
Memória
SWAP
Páginas do processo
EV = 0
NP D

## Slide 69: Acesso ao EV 0
Processador
MMU
EV = 0
P M Frame/swap
Memória
SWAP
Páginas do processo
EV = 0
NP D
Falha de página.
A página 0 não está na memória.

## Slide 70: Tratamento da falha de página
Processador
MMU
P M Frame/swap
Memória
EV = 0
NP D
SWAP
Páginas do processo
O SO reserva um frame de página
Livre na memória ( o 5) e copia o
bloco 2 para o frame 5.
0

## Slide 71: Tratamento da falha de página
Processador
MMU
Memória
EV = 0
NP D
SWAP
Páginas do processo
O SO atualiza a tabela de páginas
0
P M Frame/swap

## Slide 72: Recomeço do processo
Processador
MMU
Memória
EV = 0
NP D
SWAP
Páginas do processo
Volta a gerar o EV = 0
0
EV = 0
P M Frame/swap

## Slide 73: Recomeço do processo
Processador
MMU
Memória
EV = 0
NP D
SWAP
Páginas do processo
Volta a gerar o EV = 0
0
EV = 0
P M Frame/swap

## Slide 74: Recomeço do processo
Processador
MMU
EV = 0
NP D
SWAP
Páginas do processo
Página presente. É gerado o EF
Memória
0
EV = 0
P M Frame/swap
EF
NP D

## Slide 75: Recomeço do processo
Processador
MMU
EV = 0
NP D
SWAP
Páginas do processo
Acessa a memória.
Memória
0
EV = 0
P M Frame/swap
EF
NP D

## Slide 76: TLB
Ainda que as tabelas de páginas residam na memória principal, cada acesso toma o dobro do tempo:
  Um acesso para obter o endereço físico.
  Um segundo acesso para obter os dados.
Para melhorar o rendimento se aproveita o conceito de “locality”.
Se uma tradução de uma direção virtual for usada recentemente, é possível que se volte a usá-la.
Se usa um cache especial de traduções chamado TLB (translation-lookaside buffer).

## Slide 77: TLB

## Slide 78: Valores típicos de TLB
Tamanho: 16 – 512 entradas.
Tamanho de bloco: 1 – 2 entradas da tabela de páginas (4 – 8 bytes cada uma).
Hit time: 0.5 – 1 ciclo de clock.
Miss penalty: 10 – 100 ciclos de clock.
Miss rate: 0.01% – 1%.
Estratégia de escrita: write-back.
Organização típica: fully associative com substituição aleatória de blocos.

## Slide 79: Hierarquia de memória
A Memória virtual, a TLB e as caches formam uma hierarquia.
Um dado não pode estar na cache sem estar na memória principal.
O sistema operacional mantém a hierarquia apagando uma página da cache se decidir migrar a página da memória principal para o disco rígido.
Ao mesmo tempo, modifica a TLB e a tabela de página de modo que uma referência a um dado na página produz uma falha de página.

## Slide 80: Proteção
Um processo não deve acessar os dados de outro.
Um processo de usuário não pode mudar sua própria tabela de páginas.
O sistema operacional é o único que pode fazê-lo.
Se um processo P2 deseja compartir uma página com P1, deve pedir ao sistema operacional que crie uma entrada na tabela de páginas de P1 que aponta para a referida página física de P2.

## Slide 81: Proteção
Mudança de contexto (context switch).
  Quando o sistema operacional decide deixar de rodar um processo P1 para rodar outro processo P2.
O sistema operacional deve assegurar-se que P2 não possa acessar as páginas de P1.
Existe duas opções:
  Limpar o TLB em cada mudança de contexto.
  Problema: série de falhas quando P1 retorna e encontra o TLB vazio.

## Slide 82: Proteção
  Agregar o número de processo (pid – process id) ao TLB.
  Um acerto no TLB ocorre somente se o número de página e o pid coincidem.

## Slide 83: Conclusão
Memória virtual é o nível de memória que atua como cache entre a memória principal e o disco.
Permite a um programa expandir seu espaço de endereços mais além dos limites da memória principal.
Permite compartilhar a memória principal entre vários processo ativos.
Para apoiar o compartilhamento, a memória virtual deve oferecer mecanismos para proteção da memória.

## Slide 84: Conclusão
O principal problema é o alto custo das falhas de página.
Técnicas para reduzir a taxa de falhas:
  Usar páginas grandes para tomar vantagem do locality espacial.
  O mapeamento entre endereços virtuais e físicos é fully associative. Uma página virtual pode estar onde seja na memória principal.
  O sistema operacional usa técnicas, como LRU (ou sua aproximação) para escolher a página a ser substituída.

## Slide 85: Conclusão
As escritas são caras. Se usa write-back e um bit sujo para evitar escrever páginas que não mudaram.
Para assegurar que os processos estejam protegidos uns dos outros, o sistema operacional é o único que pode alterar as tabelas de páginas.
A tabela de páginas inclui um bit de acesso de escrita para permitir que outro processo escreva em alguma página.
O TLB atua como cache da tabela de páginas.

## Slide 86
Final do Tópico 4.4. da Unidade 4.0.